Утверждено

Общим собранием членов

НП «ЭнергоАудит»

Протокол № 2 от 01 июля 2010 г.

Изменения и дополнения УТВЕРЖДЕНЫ

Общим собранием членов

СРО НП «ЭнергоАудит 31»

Протокол № 4 от «26» августа 2011 г.

ПРАВИЛА

оснащения приборного парка,

необходимого для проведения энергетического обследования

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства по содействию в области энергосбережения и энергоэффективности "ЭнергоАудит 31"

(СРО НП «ЭнергоАудит 31»)

г. Москва

2011 г.

## Правила оснащения приборного парка, необходимого для проведения энергетического обследования (далее – правила) Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства по содействию в области энергосбережения и энергоэффективности "ЭнергоАудит 31" (далее - Партнерство), являются внутренним документом Партнерства, определяющим порядок оснащения приборного парка, необходимого для проведения энергетического обследования, и требования к приборному парку.

## Общие положения

## 1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 7 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1220 "Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг", Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. №1221 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд", Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" и Указом Президента РФ "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики" от 04.06.2008 г. и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Партнерства, а также Стандартами Партнерства.

## 1.2. Принятие настоящих правил, решение о внесении в них изменений и дополнений, решение о признании их утратившими силу считаются принятыми, если за их принятие проголосовали более чем пятьдесят процентов общего числа членов Партнерства.

1.3. Настоящие правила подлежат размещению на сайте Партнерства и направлению в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

## 2. Требования к портативным приборам для проведения энергетического обследования

## 2.1. Портативные приборы, применяемые для энергетического обследования, должны обеспечивать:

## - измерение состава и свойств отходящих газов топливопотребляющих установок и оценка их влияния на окружающую среду;

## - измерение расхода энергоносителей и определение их электрических и теплотехнических параметров;

## - измерение дополнительных параметров систем энергоснабжения.

## 2.2. Приборы должны иметь сертификат о поверке прибора и внесены в реестр средств измерения.

## 2.3. Помимо вывода показаний на дисплей или шкалу приборы должны иметь стандартный аналоговый или цифровой выход для подключения к регистрирующим устройствам, компьютерам и другим внешним устройствам.

## 2.4. Портативные приборы должны иметь автономное питание и возможность подключения к внешние сети при проведении измерений.

## 2.5. Все приборы должны быть компактными и иметь небольшой вес, позволяющий проводить обслуживание на объекте одним человеком.

## 3. Варианты приборного обеспечения лица, проводящего энергетическое обследование

## 3.1. Возможны несколько вариантов приборного обеспечения лица, проводящего энергетическое обследование (далее – энергоаудитор), с помощью которых можно обеспечить различный объем инструментального обследования от экспресс-обследования до полного обследования систем энергоснабжения и энергопотребления.

## 3.2. Минимальным вариантом для оснащения является комплектация следующими приборами: расходомер жидкости, электроанализатор, газоанализатор, термометр контактный, термометр инфракрасный. Дополнительно в состав приборной базы могут быть включены: тепловизор, люксметр, термоанемометр, тахометр, расходомер пара, расходомер сжатого воздуха, приборы для проведения экспресс-анализа качества воды, толщиномер, манометр, многофункциональный электрический тестер и т.д.

## В таблице приведены рекомендации по приборному обеспечению энергоаудитора.

Варианты комплектации приборного парка энергоаудитора

| № п./п. | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИБОРА | Вариант комплектации* |
| --- | --- | --- |
|  |  | Мини- мальный вариант | Опти- мальный вариант | Макси- мальный вариант |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ультразвуковой расходомер жидкости | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Электроанализатор | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Газоанализатор | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Термометр контактный | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Термометр инфракрасный (пирометр) | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Тепловизор | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Люксметр | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Термоанемометр | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Цифровой тахометр | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Толщиномер | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Цифровой манометр | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Электронный накопитель данных | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Расходомер пара | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Расходомер сжатого воздуха | 0 | 0 | 1 |

* - "1" – прибор необходим, "0" – прибор не нужен.

## 3.3. Для обеспечения объективной оценки объемов потребления энергоносителей или режимов работы отдельных установок оснащать центр следует несколькими комплектами однотипных приборов. В оптимальном варианте расходомеров жидкости, расходомеров пара, электронанализаторов и термометров должно быть от 3 до 6 ед.

## Например, приборов, указанных в «оптимальном» варианте комплектации из вышеприведенной таблицы, должно быть минимум 3-4 ед. за исключением тепловизора, люксметра и толщиномера.

## 3.4. Основные характеристики портативных измерительных приборов приведены в Приложении № 1.

## 4. Заключительные положения

## 4.1. Настоящие правила вступают в действие со дня их утверждения Общим собранием членов Партнерства, а в части вопросов, касающихся саморегулирования – со дня внесения Партнерства в государственный реестр саморегулируемых организаций.

## 4.2. Настоящие правила не должны противоречить законодательству Российской Федерации, а также Уставу Партнерства. В случае если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Партнерства установлены иные правила, чем предусмотрены настоящими правилами, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Партнерства.

Приложение № 1

1. Ультразвуковой расходомер жидкости " Portaflow - 300 ".

Прибор используется для замеров расхода воды и других жидкостей.

Расходомер “Portaflow - 300” представляет собой ультразвуковой прибор, состоящий из электронного блока и двух датчиков. Датчик прибора устанавливаются на наружной поверхности трубопровода и подключаются к электронному блоку, который находится у оператора.

Принцип действия прибора основан на измерение времени прохождения ультразвукового сигнала от одного датчика к другому, как по направлению течения жидкости, так и против течения. Разница во времени прохождения сигнала прямопропорциональна скорости потока жидкости в трубе, а знак этой разница покажет направление течения жидкости.

Также прибор имеет внутренний накопитель данных, регистрирует скорость и температуру жидкости.

Прибор используется при инструментальном обследовании систем отопления, водоснабжения, а так же возможно производить замеры расхода не только воды, но и других жидкостей.

Ниже приведены общие технические характеристики прибора:

| Диаметр труб | 13-1500 мм |
| --- | --- |
| Температура труб | ДО 200 оС |
| Скорость потока | 0 – 12 м/с |
| Точность измерений | ( |
| Источник питания |  |
| Внутренний | Встроенный аккумулятор с зарядным устройством 220 В, 50 Гц |
| Встроенный накопитель данных | 112 кБ или 53700 точек измерений |
| Рабочая температура окружающей среды | -30 - +70 оС |
| Время непрерывной работы от аккумулятора | 20 - 24 ч |
| Вывод данных | Дисплей, выход на компьютер |
| Вес прибора | 1,5 кг |

2. Анализатор количества и качества электроэнергии “ AR. 5М ”

Анализатор серии AR.5М представляет собой программируемый прибор, позволяющий измерять, рассчитывать и записывать в память параметры одно- и трехфазных электрических сетей.

Прибор имеет шесть входных каналов: три для переменного напряжения и три для переменного тока (через трансформатор тока). Это позволяет измерять истинные значения: напряжения, тока по трем фазам, а также частоту и активную мощность по каждой фазе.

Встроенный процессор рассчитывает все остальные значения параметры электрической сети: cos((), реактивную энергию (индуктивная и емкостная составляющие учитываются отдельно). Даются как величины по каждой фазе в отдельности, так и суммарные.

Результаты анализа периодически записываются во встроенную память прибора (1 МБ), для последующей передачи на компьютер. Данные могут содержать:

а) среднее, максимальные и минимальные значения параметров, записанные через фиксированные промежутки времени (от 1сек. до 4 часов);

б) графики тока и напряжения по каждой фазе. В дальнейшем эти графики можно использовать для анализа гармоник.

Дополнительные картриджи позволяют регистрировать:

- до 49 гармоники напряжения и тока;

- импульсы, пики, провалы напряжения;

- коэффициент фликера;

- погрешности счетчиков электроэнергии;

- пусковые токи электродвигателей, различные переходные процессы.

Ниже приводятся технические характеристики прибора :

| Диапазон измерения тока Относительная погрешность измерения тока | 0 – 2000 A ( 0,5 % |
| --- | --- |
| Диапазон измерения напряжения Относительная погрешность измерения напряжения | 0 – 800 В пер.ток ( 0.5 % |
| Диапазон измерения cos( Относительная погрешность измерения cos( | 0.5 ( 1.0 ( 0,5 % |
| Измерительный диапазон мощности погрешность измерения мощности | Не лимитируется (1% |
| Источник питания | сеть 220В, встроенный источник питания |
| Вывод результатов измерений | графический ж/к дисплей |
| Связь с компьютером | порт RS-232 |
| Вес прибора | 0,6 кг |

3. Газоанализатор KM 9006 “Quintox”

Газоанализатор  KM  9006  Quintox  предназначен  для  определения  состава  уходящих из котла  газов, а  также температуры  в  дымоходе, КПД  сгорания  топлива.

Эти  данные  могут  быть  использованы  для  расчетов  эффективности  работы  котлов, настройки котлов  и  для экологического  анализа  состава дымовых  газов.

Ниже приводится техническая характеристика прибора

| Длина зонда отбора пробы | 600 и 1000 мм |
| --- | --- |
| Диапазон измерения температуры | -40 -+1200 0C |
| Давление / Разряжение | ( 150 мбар |
| Диапазон измерения концентрации кислорода | 0 – 25 % |
| Диапазон измерения концентрации моноокиси углерода (СО) | 0 – 10000 ррм |
| Диапазон измерения концентрации оксида азота (NO) | 0 – 5000 ррм |
| Диапазон измерения концентрации диоксида азота (NO2) | 0 – 800 ррм |
| Диапазон измерения концентрации оксида серы (SO2) | 0 – 2000 ррм |
| Точность | ( 5 % |
| Прибор рассчитывает концентрацию CO2, Избыток воздуха, потери с уходящими газами. |  |
| Источник питания | Встроенный аккумулятор с зарядным устройством |
| Время непрерывной работы от аккумулятора | 8 часов |
| Рабочие условия: |  |
| Рабочая температура окружающего воздуха для электронного блока | 0 - + 45 0C |
| Прибор имеет библиотеку топлив включающую: - природный газ (различные виды), мазут, уголь |  |
| Вывод данных | Дисплей, принтер, интерфейс для ПК |

4. Цифровой контактный термометр Fluke 53

Предназначен для замера контактным способом температур воздуха, жидкостей и нагретых  поверхностей. Прибор состоит из набора термопар и блока управления.

Прибор имеет два канала (одновременно могут подключаться две термопары) и кроме температуры может вычислять разность температур (например, разность температур прямого и обратного теплопровода).

Термометры позволяют регистрировать до 500 измеренных значений с интервалом, настроенным пользователем; подключать 3 типа термопар R , S и N (всего 7 различных типов).

Типы термопар - J, K, T, E, N.

Диапазон температур:

| Термопара типа J | -210°С...1200°С (-346°F...2192°F) |
| --- | --- |
| Термопара типа K | -200°С...1372°С (-328°F...2501°F) |
| Термопара типа T | -250°С...400°С (-418°F...752°F) |
| Термопара типа E | -150°С...1000°С (-238°F...1832°F) |
| Термопара типа N** | -200°С...1300°С (-328°F...2372°F) |
| Термопары типов R** и S** | 0°С...1767°С (32°F...3212°F) |

Питание: 3 батареи тип АА

Размеры (HxWxD): 173 х 86 х 38 мм

Вес: 400 г/

5. Инфракрасный термометр (пирометр) Fluke 566

Предназначен для замера бесконтактным способом температур на поверхностях труб, котлов и т. п. Прибор выполнен в виде "пистолета", что очень удобно при инструментальном обследовании.

Технические характеристики прибора :

| Диапазон измерения температуры, °С | -40..+650 - ИК канал -270..+1372 - контакт. способ |
| --- | --- |
| Погрешность ИК измерений | от -40°С до +1372°С: ±1% или ±1°С |
| Разрешение | 0,1°С |
| Спектральная чувствительность | от 8 мкм до 14 мкм |
| Время реакции | <500мс |
| Погрешность контактных измерений | <0°С: ±(1°С+0,1°С/1°С) >0°С: ±1% или ±1°С |
| D:S (отношение расстояния к размеру пятна) | 30:1 |
| Лазерный целеуказатель | одноточечный |
| Коэффициент излучения | Регулируемый от 0.1 до 1,0 с шагом 0,01 |
| Регистрация данных с отметкой даты и времени | 20 результатов измерений |
| Сигнализация выше/ниже предела | Звуковая и 2-х цветная визуальная |
| Мин/Макс/средн/Дифф | Да |
| Питание | 2 батареи типа АА |
| Вес | 0,965кг |
| Размеры | 25,4 х 19,1 х 6,9 см |
| Рабочая температура | от 0°С до +50°С |

6. Тепловизор «Panatest TH9100PMV/PWV»

|  | TH9100PMV | TH9100PWV |
| --- | --- | --- |
| Диапазон измерения температуры | -20…+250°C | -40…+500°C |
|  | опционально до 2000°С |
| Чувствительность | от 0.02°C | от 0.03°C |
| Погрешность | ± 2°C, ± 2% от показания |
| Спектральный диапазон | 8 ... 14 мкм |
| Тип детектора | лицензионная неохлаждаемая болометрическая матрица (uFPA microbolometer), производства США (Японии) |
| Объектив | 21,7°х16,4° |
| Пространственное разрешение | 1,2 мрад |
| Диапазон фокусировки | от 30 см до бесконечности |
| Динамический диапазон | 14 бит |
| Коррекция температуры окружающей среды | Есть |
| Улучшение сигнал/шум | Σ2, 4, 8, 16, 32, 64 |
| Коррекция коэффициента излучения | 1.00 ... 0.10 (с шагом 0.01) |
| Отображение информации | Цветной видоискатель, Цветной ЖК-дисплей |
| Автоматические функции | Полное авто (уровень/чувствительность/фокус), Автофокус, Авто уровень, Авто чувствительность, Мульти фокус, Фильтр резкости, Медианный фильтр |
| Функции дисплея | Реальное время/Стоп кадр |
| Цветной/ Монохромный (позитив/негатив) | 16, 32, 64, 128, 256 градаций, Rainbow/Brightness/Shine/Hot-iron/Medical/Fine - цветовые шкалы |
| Логарифмическая шкала | Есть |
| Изотермы | 4 |
| Функции анализа | Измерение в точке (10 точек), Коррекция коэффициента излучения в точках измерения, Разница температур, Термопрофиль, Мин/Макс температура (в окне, в области), Мин/Макс температура с фиксацией (в окне, в области), События (в окне, в области), Установка области (5 областей), Автоматический выбор уровня, Автоматический выбор диапазона, Текстовая аннотация (памятка) |
| Композитное изображение | Есть |
| Память реального времени (RTM) | 1664 термограммы 1/60…3600 сек |
| Запись /воспроизведение голосовой аннотации | до 30 секунд (Встроенный микрофон/динамик) |
| Видеовыход | NTSC/PAL, S-video |
| Интерфейс | IEEE 1394, RS-232C, (опционально USB 2.0) |
| Сохранение/формат данных | Compact Flash карта памяти / SIT, BMP, JPEG |
| Диапазон рабочих температур и влажность | -15 ... 50°C, 90% RH или меньше (без конденсата) |
| Температура хранения и влажность | -40 ... 70°C, 90% RH или меньше (без конденсата) |
| Источник питания От сети: | ~100V ... 240V |
| Аккумулятор DC: | +7.2V |
| Потребляемая мощность | около 6W |
| Время работы от аккумулятора | Около 180 мин. (Li-ion battery, 1800 мАч) |
| Защита корпуса | IP-54 (пыле- влагозащищенный) |
| Защита удара и вибрации | Удар: 30G (294 м/сек2 (IEC60068-2-27), Вибрация 3G (29,4 м/сек2 (IEC60068-2-6) |
| Габариты | 108 (д) x 113 (в) x 189 (г) мм |
| Вес | 1,3 кг (без ЖК-дисплея и аккумулятора), 1,7 кг (с ЖК-дисплеем и аккумулятором) |

7. Люксметр «Testo-545»

Прибор позволяет измерять уровни освещенности от различных источников света.

| Сенсор | Кремниевый фотодиод |
| --- | --- |
| Диапазон измерений | от 0 до 100 000 люкс |
| Погрешность | 5% |
| Разрешение | 1 люкс (от 0 до 32 000люкс) 10 люкс (от 0 до 100 000люкс) |
| Дисплей | 2 строчн. LCD и 2 матричные линии |
| Питание | 9В, крона |
| Рабочая температура | 0 до +50°С |
| Температура хранения | -20 до +70°С |
| Вес | 255г |
| Габариты | 220мм×68мм×50мм |

8. Термоанемометр «Testo 445»

Двухканальный многофункциональный портативный прибор с большим выбором зондов для комплексного измерения параметров климата и наладки систем отопления, вентиляции и кондиционирования. Измеренные данные (одновременно два параметра) в цифровом виде отображаются на дисплее

Зонды:

1. Измерение влажности и температуры. Зонды стандартные (диаметр – 12мм), телескопические (длина до 800мм), промышленные: саблевидные, для измерений влажности сыпучих продуктов, высокотемпературные (до 180°С).

2. Измерение скорости и температуры. Зонды-крыльчатки (диаметр от 12 до 100мм) с телескопом (длина – 1метр); зонды с обогреваемым шариком (диаметр от 3 до 10мм) и с телескопом (длина – до 850мм); трубки Пито (длина – от 300 до 1000мм).

3. Измерение температуры. Зонды поверхностные с подпружиненной термопарой (до +700°С) и магнитные для металлических поверхностей (до +400°С); погружные/проникающие для газов, жидкостей и сыпучих веществ (длина до 1200мм, максимальная температура до +1250°С).

4. Измерение давления. Зонды для измерения дифференциального давления (до +/- 100 мБар) и абсолютного давления (до 2000 мБар).

5. Дополнительные зонды. Измерение СО в воздухе (0...500 ppm), СО2 в воздухе (0…10000 ppm).

9. Тахометр «Testo 470»

Прибор имеет комбинацию контактного и бесконтактного способов измерения частоты вращения. Рефлекторы закрепляются на объекте для проведения бесконтактных измерений. Красный луч с прибора необходимо направить на рефлектор. При контактном измерении скорость вращения измеряется с помощью насадки в виде конуса или колеса

| Тип датчика | Оптич. с мод. световым лучом | Механический |
| --- | --- | --- |
| Диапазон измерения | +1...+99 999 об/мин | +1...+19 999 об/мин |
| Погрешность ±1 цифра | ±0,02% от изм. знач. (+1...+99 999 об/мин) | ±0,02% от изм. знач. (+1...+19 999 об/мин) |
| Разрешение | 0,01 об/мин (+1...+99,99 об/мин) 0,1 об/мин (+100...+999,9 об/мин) 1 об/мин (+1000...+99 999 об/мин) |
| Рабочая температура | 0...+50 °С |
| Питание | 2 элемента формата АА |
| Линейная скорость | 0,1...1 999 м/мин 0,30...6500 футов/мин 4,00...78,000 дюймов/мин |
| Расстояние | 0,02...99 000 м 0,01...99 000 футов 1,00...99 999 дюймов |
| Погрешность | ±1 цифра/0,02м/1,00 дюйм в зависимости от разрешения |

10.  Ультразвуковой толщиномер TM8812

Портативный цифровой ультразвуковой толщиномер, предназначенный для измерения толщины таких материалов как сталь, чугун, алюминий, медь, латунь, цинк, кварцевое стекло, полиэтилен, хлорвинил, серый чугун, черный чугун.

| Диапазон измерений | от 1,2мм до от 200мм |
| --- | --- |
| Погрешность | ± ( 0,5%+0.1 )мм |
| Температура объекта | от 0 до +100°С |
| Рабочая температура | от 0 до +50°С |
| Разрешение | 0,1 мм |
| Габариты | 120 X 62 X 30 мм |
| Вес | 164 г (без батарей) |
| Питание | 4 батареи AAА 1,5V |

11. Манометр «Testo 512»

Дифференциальные цифровые манометры серии testo 512 предназначены для измерения давления, разрежения и разности давлений в газовых потоках, камерах сгорания, системах кондиционирования воздуха и др.

В комплекте с трубкой Пито является измерителем динамического, статического и полного давлений с одновременным выводом на двухстрочный дисплей рассчитываемых показаний скорости.

| Единицы измерения | гПа/мбар; мм вод. ст.; мм рт. ст.; фунт/кв. дюйм; дюйм вод. ст; м/с, фут/мин. |
| --- | --- |
| Среда измерения | Воздух и все не коррозионные газы |
| Диапазон измерения | 0... +200 гПа (мбар) |
| Тип подключаемых шлангов | 4/6 мм |
| Дисплей | ЖКИ, 2 строки |
| Рабочая температура | 0... +60 °С |
| Погрешность | 0,5% |
| Питание | 9 В («Крона») |

12. Электронный накопитель данных «Testo 175»

Накопитель данных для регистрации температуры, влажности, напряжения/тока производства.

Имеет внутренний или внешний датчик (датчики). С помощью светодиодных индикаторов можно зафиксировать факт выхода температуры за установленные пределы. Существует два режима записи в память: однократный (после заполнения всей памяти запись прекращается), кольцевой (продолжается перезапись ранних данных).

Ресурс литиевой батареи логгеров 2,5 года и более.

|  | Testo 175-T1 | Testo 175-Т2 | Testo 175-3 | Testo 175-H1 | Testo 175-H2 | Testo 175-S1/ S2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон измерений: |  |
| Температура оС | -35…70 | -40…120 | -50…1000 | -10…50 | -20…70 | - |
| Влажность,% | - | - | - | 0…100 | 0…100 | - |
| Напряжение, В | - | - | - | - | - | 0…1 0…10 |
| Ток, А | - | - | - | - | - | 0…20 4…20 |
| Объем памяти | 7800 | 6000 | 16000 | 3700 | 16000 | 16000 |
| Питание | литиевый элемент формата 1/2 АА |
| Габариты | 82 х 52 х 30 мм |
| Вес, г | 90 | 84 | 90 | 80 | 85 | 80 |

13. Расходомер пара «Днепр-7»

Доплеровский ультразвуковой расходомер-счетчик «Днепр-7» является прибором общепромышленного назначения с широким диапазоном контролируемых сред с накладным монтажом датчиков.

Расходомер-счетчик ультразвуковой «Днепр-7» предназначен для технологических и коммерческих измерений, контроля и учета объемного расхода, количества жидкости и насыщенного водяного пара в системах холодного, горячего водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения.

| Температура контролируемой среды: |
| --- |
| воды | от 1 до 150°С |
| насыщенного пара | от 100 до 200°С |
| Диаметры условного прохода трубопроводов: (при толщине стенки от 2 до 20 мм — для металлических трубопроводов, для неметаллических трубопроводов — без ограничения). |
| для жидкости | от 20 до 1600 мм |
| для пара | от 20 до 700мм |
| Номинальные диапазоны преобразования объемного расхода: |  |
| воды — три диапазона в пределах: | от 0,051 до 43429,4 ³/ч |
| насыщенного водяного пара — три диапазона в пределах: | от 0,4 до 2021663 ³/ч. |
| Предел допускаемой относительной погрешности измерения количества жидкости (пара) в диапазоне расходов от 3 до 100%, и во всем температурном диапазоне. | ±2 % |
| Напряжение питания: | 220 (+22;-33) В, 50 ±1Гц. |
| Мощность, потребляемая расходомером | не превышает 50 ВА. |

14. Расходомер сжатого воздуха «CS 2390»

Предназначен для стационарного и переносного использования в воздухопроводах сжатого воздуха и газа.

| Величины измерений: | м3/час, м3/мин, л/мин, м/сек |
| --- | --- |
| Легко регулируемый в CS 2390-5 диаметр: |
| Запоминающее устройство: | 6.000 данных измерений |
| Принцип измерения: | калориметрическое измерение |
| Среда измерений: | воздух, газы |
| Диапазон измерений: | 0…26,400 м3/час (возможно спец. исполнение) |
| Точность без измерительного участка: | ±4% от изм. ±3% от изм. посредством прецизионной подгонки данных 5 точек ИСО |
| Рабочий диапазон температур: | -30 … 110 °С трубка датчика -30 … 80 °С корпус |
| Рабочее давление: | до 50 бар |
| Трубка датчика: | высокосортная сталь, 1.4301 стандартная длина монтажа 220 мм, Ø 9 мм |
| Монтажная резьба: | G ½" |
| Питание: | переносной аппарат 12 VDC |
| В дополнение к вышеперечисленным данным: |
| Легко регулируемые в DS 300 единицы измерения: | м3/с, м3/час, м3/мин, л/мин, л/сек, ft/мин, cfm |
| Легко регулируемый в DS 300 диаметр |
| Точность с измерительным участком: | ±3% от изм., ±2% от изм. с сертификатом подгонки 5 точек ИСО |
| Питание: | 12-30 VDC |