Утверждено

Советом Партнерства

НП «ЭнергоАудит»

Протокол № 6 от 30 августа  2010 г.

Изменения и дополнения УТВЕРЖДЕНЫ

Советом Партнерства

Протокол № 56/1 от «07» ноября 2011 г.

СТАНДАРТ

Требования к энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства по содействию в области энергосбережения и энергоэффективности "ЭнергоАудит 31"

(СРО НП «ЭнергоАудит 31»)

Москва

2011 г.

1.1. Настоящие «Требования к энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации» (далее Требования) разработаны в соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» от 01 декабря 2007г. № 315-ФЗ., Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.09г. №261-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2010 г. № 67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и Уставом Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства по содействию в области энергосбережения и энергоэффективности "ЭнергоАудит 31" (далее - Партнерство);

1.2. Требования предназначены для членов Партнерства, которое имеет статус саморегулируемой организации в области энергоаудита (энергетического обследования).

1.3. Настоящие Требования являются документом, обязательным для всех членов Некоммерческого Партнерства, имеющего статус СРО в области проведения энергетического обследования (энергоаудита).

1.4. Энергетический паспорт составляется на основании проектной документации на здания, строения, сооружения, вводимые в эксплуатацию после осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта.

1.5. Настоящие правила устанавливают единую обязательную форму по отражению необходимых показателей и информации.

1.6. Энергетическому паспорту, составленному, на основании проектной документации, саморегулируемой организацией присваивается регистрационный номер.

1.7. Для получения регистрационного номера энергетического паспорта, организация - разработчик должна представить в Партнерство (СРО) положительное экспертное заключение о его соответствии нормативным правилам и правилам настоящего документа.

2. Энергетический паспорт, составленный на основе проектной документации, является документом, отражающим уровень теплозащиты и энергоемкости, а также величины энергетических нагрузок здания, и разрабатывается для проектируемых для строительства объектов, зданий, сооружений.  Энергетический паспорт, составленный на основе проектной документации принимается в качестве подосновы при натурных испытаниях теплозащитных качеств наружных ограждающих конструкций и проверке уровня энергоемкости внутренних инженерных систем и здания в целом.

3. Энергетический паспорт, составленный на основе проектной документации, не предназначен для расчетов за коммунальные услуги, оказываемые квартиросъемщикам и владельцам квартир службами эксплуатации жилищного фонда, энергосбытовыми и энергоснабжающими и прочими организациями.